## Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider

## Denne skal alltid fylles ut i fellesskap før arbeidet utføres.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme

som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

## OPPLYSNINGER OG SIGNATURER på at instruksen er fylt ut og forstått

| Arbeidets art: |
| --- |
| Arbeidsplass (beskriv hvor arbeidet skal utføres): |
| Dato og klokkeslett når arbeidet starter: |  | Dato og klokkeslett når arbeidet avsluttes: |
| Oppdragsgiver person/firma: | Mobilnummer: | Sign.: |
| Utførende person(er)/firma: | Mobilnummer: | Sign.: | Sertifikatnr.: |
| Brannvakt(er): | Mobilnummer: | Sign.: | Sertifikatnr.: |

## SIKKERHETSKRAV

Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.

| Før arbeidet starter: |
| --- |
| 1 ( | Risiko ved brennbar isolasjon i konstruksjoner er vurdert. |
| 2 ( | Åpninger i gulv, vegger og himlinger er tettet. |
| 3 ( | Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugkanaler, nedforinger og rør og lignende). |
| 4 ( | Brennbare materialer/væsker er fjernet. |
| 5 ( | Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler er beskyttet eller fuktet. |
| 6 ( | Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med minimumseffekt 34A 233B C, skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til strålerøret. Behov for ytterligere slokkeutstyr? Ja ( Nei ( |
| 7 ( | Brannalarmdetektorer eller sløyfer er utkoblet. |
| 8 ( | Navngitt(e) brannvakt(er) er til stede under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet. |
| 9 ( | Arbeidsutstyret er kontrollert og i orden. |
| 10 ( | Behovet for økt beredskap for å kunne takle branntilløp er vurdert. |
| 11 ( | Det finnes minst to rømningsveier fra risikoområdet. |
| 12 ( | Nødnummer og prosedyrer for varsling av brann og ulykker er kjent. Arbeidsplassens adresse er kjent. |

# Eksplosjonsfarlige rom og områder, ikke aktuelt (

| Denne delen av instruksen gjelder for rom, deler av rom og områder hvor det foreligger eksplosjonsfare på grunn av stoffer som er eksplosive eller på grunn av at luften normalt er, eller leilighetsvis kan bli blandet med brannfarlig gass eller damp eller brennbart støv i et slikt forhold at luftinnblandingen kan bli eksplosiv. Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, inkludert sveising, skjæring og lignende uten skriftlig tillatelse fra eier eller oppdragsgiver. | 13 ( | Skriftlig tillatelse fra eier evt. oppdragsgiver. |
| --- | --- | --- |
|  | 14 ( | Risikovurdering og gassmåling er foretatt. |
|  | 15 ( | Acetylen/oksygenbeholdere er ikke tatt inn i lokalet. |
|  | 16 ( | Det er sørget for god ventilasjon. |

| Oppfølging etter avsluttet arbeid: |
| --- |
| 17 ( | Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå. |
| 18 ( | Brannalarmdetektorer eller sløyfe kobles inn igjen av: ………………………………………………………... |
| 19 ( | Gassflasker plasseres nært ytterdør/port for lett å kunne bringes i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann. |