Reguły bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac gorących 01.01.2015

- Definicja

Przez prace gorące rozumiane są prace, w których stosowane są maszyny i urządzenia wytwarzające iskry oraz ciepło, które mogą spowodować pożar. Prace gorące obejmują prace z wykorzystaniem otwartego płomienia, gorącego powietrza, urządzeń spawalniczych, krojących, szlifujących itp.

- Zakres obowiązywania reguł bezpieczeństwa

Reguły bezpieczeństwa obowiązują przy wykonywaniu prac gorących w każdym miejscu, w którym istnieje ryzyko wystąpienia pożaru.

Wyjątkiem są tu prace gorące, które są wykonywane w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach, gdzie takie prace stanowią część codziennej działalności zakładu. Takie pomieszczenia powinno być oddzielone od pomieszczeń, w których wykonywane są inne prace, i powinny one również stanowić odrębną strefę pożarową. Pomieszczenia do prac gorących powinny mieć niepalne powierzchnie.

- Umowa z pracownikiem z zewnątrz/podwykonawcą

W przypadku, gdy prace gorące będą wykonywane przez pracownika z zewnątrz/podwykonawcę, właściciel polisy ubezpieczeniowej musi zapewnić, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy lub kontraktu, by przestrzegane były niniejsze reguły bezpieczeństwa.

- Wymogi bezpieczeństwa

  - Przed przystąpieniem do prac gorących należy wypełnić i podpisać instrukcję wykonywania prac gorących, wydaną przez Finans Norge, lub równoważną instrukcję. Instrukcja pracy jest dostępna na stronie www.fgsikring.no.

  - Wszystkie palne materiały w obszarze zagrożenia, w którym będą wykonywane prace gorące, muszą być usunięte lub zabezpieczone.

  - Otwory w podłogach, ścianach i sufitach w obszarze zagrożenia, w którym będą wykonywane prace gorące, muszą być uszczelnione.

  - Przepisowe wyposażenie gaśnicze, co najmniej 2 gaśnice proszkowe 6 kg z minimalną wydajnością 34A 233B C muszą znajdować się w miejscu łatwo dostępnym. Jedna gaśnica ręczna może być zastąpiona wężem pożarowym o wewnętrznej średnicy 19 mm z wodą doprowadzoną do dyszy.

  - Strażnik pożarowy musi być obecny oraz musi przeprowadzać stałą ocenę ryzyka pożarowego w czasie pracy, w czasie przerw i co najmniej jedną godzinę po zakończeniu prac. Należy wpisać imię i nazwisko strażnika pożarowego. W przypadku, gdy zagrożenie pożarowe jest małe, osoba wykonujące prace gorące może jednocześnie pełnić funkcję strażnika pożarowego.

  - Zarówno strażnik pożarowy, jak i osoba wykonująca prace gorące, muszą posiadać ważną licencję na prace gorące, wydaną przez Norweski związek ochrony przeciwpożarowej lub współpracującą organizację w innym kraju skandynawskim, odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy.

- Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa obowiązujące przy pracy na dachach

Zabrania się stosowania otwartego płomienia na nowych i wcześniej pokrytych dachach, z następującymi wyjątkami:

- jeżeli jest zachowany odstęp co najmniej 60 cm od otworów, przepustów, odpływów, gzymsów, opraw krawędziowych itp. gdy konstrukcja dachowa składa się wyłącznie z materiałów niepalnych.

- jeżeli jest zachowany odstęp co najmniej 60 cm od otworów, przepustów, odpływów, gzymsów, opraw krawędziowych itp., gdy konstrukcja dachowa składa się z materiałów palnych, a wierzchnia warstwa jest zabezpieczona niepalną izolacją o grubości 30 mm.